ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРУБОГИБ

ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG)

Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы проверьте, правильно ли собран трубогиб, хорошо ли закреплены установочные пластины и формовочные опоры и правильно ли зафиксирована труба. Чтобы труба не падала и не соскальзывала, затяните распорный болт (№66) в отверстии на опоре (22) и закрепите пружинный штифт (8) не опоре, как описано в пункте 4 и 12, МОНТАЖ.

2. Следите, чтобы руки и ноги не попадали в зажимные пластины или под штатив.

3. Не устанавливайте трубогиб на наклонной поверхности.

4. Не стойте впереди формовочных пластин и трубы во время работы. Вставайте с тыльной стороны станка. Рис. 1.

5. Не гните трубы, которые не соответствуют указанному диапазону обработки.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Дизайн, материал и упаковка могли быть изменены с целью повышения качества оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель Характеристики | JHPB2 | JHPB3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диапазон обработки (KN ) | 88 | 196 |
| Пропускная способность | O. D. (мм) | ф >21.3 ~ ф60 2" | ф 21.3 ~ ф 88.5 3" |
|  | Толщина стенки трубы (мм) | 2.75 ~ 5 | 2.75 ~ 6 |
| Макс. длина хода (мм) | 250 | 320 |
| Макс. рабочая сила ( N ) | ≤300 | ≤410 |
| УГОЛ ГИБКИ (rad.) | ∏ / 2≤a < ∏ | ∏ / 2≤a < ∏ |
| Цикл помпы до макс. хода | БЕЗ НАГРУЗКИ | ≤ 30 | ≤110 |
|  | С НАГРУЗКОЙ | ≤ 60 | ≤ 220 |
| Масса (кг) | 52 | 118 |
| Габаритные размеры | ДЛИНА (мм) | 730 | 760 |
|  | ШИРИНА (мм) | 665 | 875 |
|  | ВЫСОТА (мм) | 730 | 715 |

СБОРКА

|  | Примечание: трубогиб поставляется в разобранном виде в деревянном ящике или паллете, как показано на Рис. 2. Перед сборкой проверьте все детали, указанные на Рис. 2. Формовочная опора: JHPB2 (6 опора), JHPB3 (8 опора) Гидравлический цилиндр: 1 шт. Треножная опора: 1 шт. Шток: 3 шт. Упоры: 2 шт. Опора: 1 шт. Рукоятка: 1 шт. Зажимная пластина: 2 шт. Набор запасных деталей: 1 пакетик (болты и гайки). Пятаки для штока: 3 шт. Набор уплотнений: 1 пакетик (не показан) |
| --- | --- |

- Установите пятаки для штока (10) на шток.

- Вкрутите три штока (4) в отверстия треножной опоры (3).

- Вытащите натяжной ролик (№ 67 по списку деталей) из треножной опоры и вставьте опору (6) в верхнее отверстие треножной опоры и ослабьте натяжной ролик, чтобы закрепить штатив на опоре.

- Возьмите винты с раздельными резьбовыми шейками (№ 23), шайбы (№ 24) и шестигранные гайки (№ 25). Обратите внимание, что пружинный штифт (№ 8) уже установлен на опоре (6).

На зажимных пластинах (№ 15) есть отверстия для пружинного штифта и четыре двойных отверстия под колонку штампа и поршень на помпе.

Совместите все отверстия на зажимных пластинах и отверстия на насосе. Убедитесь, что отверстия под пружинный штифт находятся на одной линии. Зафиксируйте зажимную пластину и помпу двойными штоками. Вставьте двойные штоки в четыре отверстия на опоре и вставьте пружинный штифт в отверстия на зажимной пластине и помпе. Закрепите треножную опору и опору шайбой и гайкой. См. Рис. 3

- Выберете подходящую формовочную опору (1) и закрепите на гидравлическом цилиндре.

- Установите два обжимных блока (5) в отверстия на зажимной пластине.

- Установите верхнюю пластину (8) на гидравлический цилиндр и зафиксируйте с помощью соединительного штока и пружинного штифта.

- Установите верхнюю зажимную пластину на два обжимных блока.

- Вставьте рукоятку (7) в гидравлический цилиндр.

- Возьмите клапан для спуска масла из пакетика с запасными частями и замените клапан (№ 36) на верхушке помпы. Неправильная замена клапана для спуска масла может привести к неправильной работе трубогиба. На Рис. 4 показано, как должен быть установлен клапан.

- Вы можете зафиксировать треножную опору на полу тремя болтами, через отверстия в основании опоры.

- Направление трубогиба можно отрегулировать, вытащив ролик и повернув помпу в необходимое направление. Если Вы отпустите ролик, трубогиб зафиксируется в необходимом положении.

| Рис. 3 Отверстия для пружинного штифта | Рис. 4 Транспортная заглушка Клапан для спуска масла |
| --- | --- |

РАБОТА СТАНКА

- Если Вы впервые работаете с трубогибом, замените транспортную заглушку (№ 36) на верхушке помпы на клапан для спуска масла (поставляется вместе с  трубогибом), у которого есть вентиляционное отверстие сверху. Неправильная замена может привести к неисправностям трубогиба. Транспортная заглушка применяется для того, чтобы избежать утечки масла. Или Вы может немного ослабить винт без вентиляционного отверстия, как описано в пункте 10.

- Откройте верхнюю зажимную пластину.

- Выберете подходящую формовочную опору для Вашего трубогиба и установите её на гидравлический цилиндр. Для облегчения демонтажа формовочной опоры, можно смазать внутреннюю сторону опоры.

- Установите трубу, убедитесь, что труба выходит за формовочные опоры. Если в помпе есть воздух, ослабьте крепёжный винт (№36) для стравливания воздуха. Качайте рукоятку до тех пор, пока поршень (№30) не перестанет подниматься. Поднимите корпус помпы (№53), чтобы установить трубу под углом 45º. Ослабьте болт (№50) против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из резервуара с маслом. Затем медленно опустите корпус помпы. Если не вышел весь воздух, повторите операцию.

- Поверните обжимные блоки в направлении формовочных опор до отметки, которая подходит для диаметра трубы.

- Закройте верхнюю зажимную пластину. Убедитесь, что все собрано правильно.

- С помощью рукоятки выдвигайте шток цилиндра  до тех пор, пока не достигните необходимого угла гибки.

- Когда закончите гибку, открутите болт и откройте верхнюю зажимную пластину, чтобы вытащить трубу.

- Обязательно закройте верхнюю зажимную пластину перед следующей операцией.

СМАЗКА

Регулярно проверяйте уровень масла, снимая клапан для залива масла (№36), который расположен на верхушке корпуса насоса. Заменяя или добавляя масло, наливайте масло через сгонную муфту. Рекомендуется заполнять резервуар на 820 мл для модели JHPB2 и на 1700 мл для модели JHPB3. По необходимости смазывайте все движущиеся части.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Гидравлический цилиндр не поднимается, трубогиб не работает. | 1. Уровень масла в резервуаре очень низкий. | 1. Убедитесь, что нет утечки масла и если резервуар (№ 46) неполный, наполните его. |
|  | 2. Воздух в помпе. | 2. Следуйте указаниям в пункте 5, РАБОТА СТАНКА. |
|  | 3. Износилось кольцо в плунжерном цилиндре. | 3. Замените кольцо (№39). |
|  | 4. Станок функционирует неправильно. | 4. Проверьте, не ослаблен ли стальной болт (№43), который касается выжимного болта (№50). Если да, затяните болт по часовой стрелке. |
| Воздух внутри помпы или неравномерная подача масла | 1. Воздух внутри резервуара с маслом. | 1. Следуйте указаниям в пункте 4, РАБОТА СТАНКА. |
|  | 2. Мало масла в резервуаре. | 2. Наполните резервуар маслом. |
|  | 3. Не рекомендуемый тип масла. | 3. Залейте афнтифриз №20. |
|  | 4. Стружка или грязь в потоке масла. | 4. Смойте масло из помпы с помощью бензина. |
| Шток цилиндра выходит, если поднимать и опускать рукоятку | 1. Давление в помпе. | 1. Ударьте по краю рукоятки. |
| Утечка масла из цилиндра или из плунжера |  | Замените сальники. |

Монтажная схема: трубогиб.

| артикул | Описание / английский | Описание / русский | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| JHPB2-1 | the upper wing plate assembly | Верхняя зажимная пластина в сборе | 1 |
| JHPB3-1 | the upper wing plate assembly | Верхняя зажимная пластина в сборе | 1 |
| JHPB2-2.1 | bending die a | Формовочная опора a | 1 |
| JHPB2-2.2 | bending die b | Формовочная опора b | 1 |
| JHPB2-2.3 | bending die c | Формовочная опора с | 1 |
| JHPB2-2.4 | bending die d | Формовочная опора d | 1 |
| JHPB2-2.5 | bending die e | Формовочная опора е | 1 |
| JHPB2-2.6 | bending die e | Формовочная опора е | 1 |
| JHPB3-2.7 | bending die g | Формовочная опора g | 1 |
| JHPB3-2.8 | bending die h | Формовочная опора h | 1 |
| JHPB2-3 | snap ring | Стопорное кольцо | 4 |
| JHPB2-4 | shaft | Ось | 2 |
| JHPB3-4 | shaft | Ось | 2 |
| JHPB2-5 | swaging block | Обжимной блок | 2 |
| JHPB3-5 | swaging block | Обжимной блок | 2 |
| JHPB2-6 | tripod seat | Крепление ножек | 1 |
| JHPB2-7 | tripod pole | Ножка | 3 |
| JHPB2-8 | spring pin | Пружинный штифт | 1 |
| JHPB2-9 | trippod pole base | Основание треножной опоры | 3 |
| JHPB3-9 | tripod pole base | Основание треножной опоры | 3 |
| JHPB2-10 | handle end cap | Заглушка рукоятки | 1 |
| JHPB2-11 | handle slipcover | Наконечник рукоятки | 1 |
| JHPB2-12 | handle | Рукоятка | 1 |
| JHPB2-13 | handle cap | Наконечник рукоятки | 1 |
| JHPB2-14 | rod | Штифт | 1 |
| JHPB2-15 | the nether wing plate assembly | Нижняя зажиная пластина в сборе | 1 |
| JHPB3-15 | the nether wing plate assembly | Нижняя зажимная пластина в сборе | 1 |

| артикул | Описание / английский | Описание / русский | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| JHPB2-16 | the upper wing joint shaft | Соединительный вал верхней зажимной пластины | 1 |
| JHPB3-16 | the upper wing joint shaft | Соединительный вал верхней зажимной пластины | 1 |
| JHPB2-17 | spring pin | Пружинный штифт | 1 |
| JHPB2-18 | pin | штифт | 1 |
| JHPB2-19 | joint shaft | Соединительный вал | 2 |
| JHPB2-20 | joint pin | Соединительный шплинт | 1 |
| JHPB2-21 | e-ring | Е-образное кольцо | 6 |
| JHPB2-22 | supporter assembly | Опорная пластина в сборе | 1 |
| JHPB3-22 | supporter assembly | Опорная пластина в сборе | 1 |
| JHPB2-23 | double-ended threaded stud | Винт с раздельными резьбовыми шейками на концах | 4 |
| JHPB3-23 | double-ended threaded stud | Винт с раздельными резьбовыми шейками на концах | 4 |
| JHPB2-24 | spring washer | Пружинная шайба | 4 |
| JHPB3-24 | spring washer | Пружинная шайба | 4 |
| JHPB2-25 | v-nut | Гайка | 4 |
| JHPB3-25 | v-nut | Гайка | 4 |
| JHPB2-26 | hydraulic jack assembly | Гидравлический цилиндр в сборе | 1 |
| JHPB3-26 | hydraulic jack assembly | Гидравлический цилиндр в сборе | 1 |
| JHPB2-27 | hex socket cap screw | Болт под шестигранный ключ | 1 |
| JHPB2-28 | hex socket cap screw | Болт под шестигранный ключ | 1 |
| JHPB2-29 | copper washer | Медная шайба | 1 |
| JHPB2-30 | ram piston | Плунжер | 1 |
| JHPB3-30 | ram piston | Плунжер | 1 |
| JHPB2-31 | spring | Пружина | 1 |
| JHPB3-31 | spring | Пружина | 1 |
| JHPB2-32 | dustseal | Пылезащитное уплотнение | 1 |
| JHPB3-32 | dustseal | Пылезащитное уплотнение | 1 |
| JHPB2-33 | pump housing cap | Крышка корпуса помпы | 1 |
| JHPB3-33 | pump housing cap | Крышка корпуса помпы | 1 |
| JHPB2-34 | o-ring | Стопорное кольцо | 1 |
| JHPB3-34 | o-ring | Стопорное кольцо | 1 |
| JHPB2-35 | ram piston housing | Корпус плунжера | 1 |
| JHPB3-35 | ram piston housing | Корпус плунжера | 1 |
| JHPB2-36 | shipping plug (no vent hole) | Транспортная заглушка | 1 |
| JHPB2-36 | vented oil plug | Клапан для залива масла | 1 |
| JHPB2-37 | o-ring | Стопорное кольцо | 1 |
| JHPB2-38 | piston slipcover | Кольцо плунжера | 1 |
| JHPB3-38 | piston slipcover | Кольцо плунжера | 1 |
| JHPB2-39 | un-ring | Кольцо | 1 |
| JHPB3-39 | un-ring | Кольцо | 1 |
| JHPB2-40 | washer | Шайба | 1 |
| JHPB3-40 | washer | Шайба | 1 |
| JHPB2-41 | bolt | Болт | 2 |
| JHPB2-42 | spring | Пружина | 2 |
| JHPB2-43 | steel ball | Стальной шарик | 3 |
| JHPB2-44 | housing base | Основание корпуса | 1 |
| JHPB3-44 | housing base | Основание корпуса | 1 |
| JHPB2-45 | o-ring | Стопорное кольцо | 2 |

| артикул | Описание / английский | Описание / русский | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| JHPB3-45 | o-ring | Стопорное кольцо | 2 |
| JHPB2-46 | pump housing assembly | Корпус помпы в сборе | 1 |
| JHPB3-46 | pump housing assembly | Корпус помпы в сборе | 1 |
| JHPB2-47 | filter | Фильтр | 1 |
| JHPB2-48 | steel wire | Стальной провод | 1 |
| JHPB2-49 | bolt | Болт | 1 |
| JHPB2-50 | release bolt | Зажимной болт | 1 |
| JHPB2-51 | e-bolt | Болт | 1 |
| JHPB2-52 | o-ring | Стопорное кольцо | 1 |
| JHPB2-53 | pump housing | Корпус помпы | 1 |
| JHPB3-53 | pump housing | Корпус помпы | 1 |
| JHPB2-54 | plunger piston housing | Корпус плунжера | 1 |
| JHPB2-55 | copper washer | Медная шайба | 1 |
| JHPB2-56 | bolt | Болт | 2 |
| JHPB2-57 | steel ball | Стальной шарик | 2 |
| JHPB2-58 | reposition spring | Установочная пружина | 1 |
| JHPB2-59 | adjustable spring | Регулировочная пружина | 1 |
| JHPB2-60 | un-ring | Кольцо | 1 |
| JHPB2-61 | u-packing | П-образное кольцо | 1 |
| JHPB2-62 | plunger piston | Плунжер | 1 |
| JHPB2-63 | un-ring | П-образное кольцо | 1 |
| JHPB2-64 | dustseal | Пылезащитное уплотнительное кольцо | 1 |
| JHPB2-65 | spacer pin | Распорный шплинт | 1 |
| JHPB2-66 | stop bolt | Стопорный болт | 1 |
| JHPB2-67 | puller ball | Ролик | 1 |
| JHPB2-68 | taper spring | Пружина | 1 |

# Text boxes

Трубогиб